دستگاه تهويه مطبوع

اهداف آزمايش

- آشنايي با اجزاي اصلي يك دستگاه تهويه مطبوع (Air conditioner) .

- آشنايي با نحوه كاركرد اجزاي دستگاه تهويه مطبوع جهت ايجاد شرايط آسايش.

- بررسي فرايندهاي مختلف تهويه مطبوع نظير رطوبت زني، رطوبت زدايي ،گرمايش،سرمايش

- رسيدن به شرايط آسايش ، توسط دستگاه.

- بررسي پارامترهاي مختلف بر عملكرد دستگاه نظير :

- گرماي هواي ورودي.

- رطوبت موجود در هواي ورودي.

مقدمه

تمام جانوران مواد غذايي (انرژي شيميايي) را مصرف نموده و در اثر فعاليتهاي بدني انرژي بلااستفاده را به صورت حرارت به محيط و اساسابه اتمسفر پس مي‌دهند. انسان معمولي در حدود w 400 (كه مقدار آن بستگي به فعاليتهاي معمولي آن دارد) به محيط پس مي‌دهد. اين تلفات حرارتي به‌صورت انتقال حرارات از سطوح بدن و نيز به وسيله تبخير رطوبت و ششها و پوست انسان به محيط داده مي‌شود.

با افزايش درجه حرارت هواي محيط ميزان تلفات حرارتي از طيق انتقال حرارت كاهش مي‌يابد ، در صورتيكه ميزان تلفات بوسيله تبخير افزايش مي‌يابد.اگر رطوبت دماي هواي محيط به ‌قدر كافي بالاتر باشد تبخير كند شده و سطوح پوست مرطوب شده و انسان احساس ناراحتي مي‌كند.در اثر شرايط گرم و رطوبتي ، قواي انسان شديدا به تحليل رفته و قادر به انجام فعاليتهاي شديد نخواهد بود. علاوه بر اين ، اين شرايط براي رشد كپك و قارچها مساعد بوده كه بعضي از آنها سبب بيماريهاي پوستي مي‌شود در صورتيكه كمي رطوبت هوا سبب افزايش تبخير از طريق شش‌ها ، ريه ، چشم‌ها و مجراهاي بيني مي‌گردد كه مي‌توانند در انسان توليد ناراحتي كنند.

صنايع تهويه مطبوع روز به روز در سراسر دنيا در حال پيشرفت و گسترش مي‌باشد ، موارد استفاده تهويه مطبوع در تهويه خانگي ، بيمارستانها ، اماكن عمومي ، معادن ، مغازه‌ها ، دفاتر كار ، كارخانه‌ها و حمل و نقل زميني ، دريايي و هوايي مي‌باشد. در بعضي موارد شرايط راحتي انسان در درجه اول اهميت نمي‌باشد. اين موارد نظير انبار دستگاههاي حساس گل‌خانه‌ها ، مراكز دامداري ، سرخانه و غيره مي‌باشند.

تاسيسات تهويه مطبوع شامل تجهيزات از قبيل فن‌ها ، فيلتر ، كوئيل ، مبدلهاي حرارتي ، رطوبت‌زن‌ها ، رطوبت‌گيرها ، ديگ و واحدهاي تبريد مي‌باشند.

تهويه مطبوع معمولا اطلاق به سيستمي از روشهاي تهيه و توزيع هوا مي‌گردد كه دست‌كم پارامترهاي ذكر شده در زير را كنترل و به حد مطلوب برساند. اين عوامل بر حسب اهميت عبارتند از :

الف) درجه حرارت : در سيستم تهويه مطبوع در تابستان و زمستان درجه حرارت كنترل قرار گرفته و به درجه مطلوب(معمولا 20-30°C ) مي‌رسد.

ب) رطوبت نسبي و يا مقدار آب در هوا : اين مقدار نيز براي شرايط زندگي و زيست مطلوب در تابستان از 40% تا 60% و در زمستان نيز از 30% تا 50% تعيين شده است.

ج) سرعت توزيع و يا انتقال هوا : (و در نتيجه ميزان فشار استاتيك و ديناميك هواي منتقل شده) كه تابع مقررات و توصيه‌هاي خاص خود مي‌باشد.

د) درجه پاكي و تميزي هوا : كه بستگي به نوع محيط كار و آلودگي هواي خارج دارد.

تئوري و تعاريف

رطوبت مخصوص يا مطلق (( ) :كه برابر است با نسبت «جرم بخار آب » به«جرم هواي خشك»

در صد رطوبت نسبي (() :كه برابر است با نسبت «فشار جزئي بخار در اتمسفر داده شده » به «جرم بخار اشباع بخار در همان دما » بر حسب.

دماي خشك :‌ دمايي كه يك ترمومتر معمولي نشان مي‌دهد را دماي خشك گويند.

دماي مرطوب :‌ كه يك ترمومتر در نظر بگيرند كه حساسه آن در پنبه مربوط احاطه شده باشد. درجه حرارتي كه اين ترمومتر نشان مي‌دهد ، دماي مربوط گويند.

منحني سايكرومتريك : هنگاميكه محاسبه خواص بخار آب از قوانين دالتون و گيپ امكان‌پذير شد ،

استفاده از منحني سايكرومتريك بسيار مناشب خواهد بود. اين منحني براي فشار اتمسفر استاندارد (1.013bar or 101.3kpa) صحيح است. اگر فشار اتمسفر به‌طور محسوسي با فشار استاندارد تفاوت داشته باشد ، اگر دستگاه در ارتفاع بالا مورد استفاده قرار بگيرد ، منحني در فشار مقتضي بايد مورد استفاده قرار بگيرد. با دادن دو خاصيت مستقل ، موقعيت هوا در منحني مشخص مي‌شود. خواصي كه به اين منحني مربوطند عبارتند از دماي خشك ، دماي هواي تر ، حجم مخصوص ، رطوبت مخصوص ،‌ آنتالپي مخصوص ،‌ در صد اشباع (كه مي‌تواند به صورت رطوبت نسبي داده شود).

بايد توجه شود كه درجه آنتالپي مخصوص ، آنتالپي هواي خشك بعلاوه آنتالپي بخار موجود در آن است (هر دو در دماي 0°C حساب شده) اما به صورت kj/kg در هواي خشك بيان مي‌شود.

نقطه شبنم : عبارت از درجه حرارتي است كه درآن درجه حرارت ، بخار آب به حالت اشباع مي‌باشد. ( به عبارتي درجه حرارت مربوط به فشار جزئي بخار آب ، همان دماي نقطه شبنم مي‌باشد) ، بالاتر از نقطه شبنم بخار آب موجود در هوا به صورت بخار داغ و در دماهاي زير دماي نقطه شبنم ، بخار آب مخلوطي از آب و بخار اشباع شده است.

روابط گاز كامل

=رطوبت نسبي (()

= درصد اشباع

رفتار هواي مرطوب

رفتار مرطوب بوسيله قوانين مخلوط گازها بيان مي‌شوند. اين قوانين عبارتند از :

1 . هر جزء گاز يا بخار از مخلوط از قانون عمومي گازها تبعيت مي‌كند و در دماي مخلوط ، حجم فضا را اشغال مي‌كنند و فشار آنرا فشار جزئي مي‌نامند.

2 . فشار مخلوط برابر با مجموع فشارهاي جزئي هر يك از عناصر مخلوط مي‌باشد.(قانون دالتون)

3 . آنتالپي ، انرژي داخلي و آنتروپي مخلوط برابر با مجموع آنتالپي ، انرژي داخلي و آنتروپي هر يك از عناصر مخلوط در دماي مخلوط و فشار جزئي آنها (قانون گيبن).

تبادل انرژي

تمام تحولات تهويه مطبوع را مي‌توان به صورت تحولات جريان پايدار با تغيير انرژي جنبشي و پتانسيل ناچيز در نظر گرفت. بنابراين براي هر قسمت از دستگاه كه بمانند سيستم باز در نظر گرفته مي‌شود :

: تغيير ميزان آنتالپي سيال در ورودي و خروج از دستگاه.

: ميزان تبادل حرارتي (اگر به سيستم حرارت داده شود علامت آن مثبت است).

: توان مبادله شده (مكانيكي يا الكترونيكي اگر سيستم حرارت داده شود علامت آن مثبت است).

مثال

الف)  از مخلوط هوا – بخار آب در 0.1 MPa و 35°C با رطوبت نسبي 70 درصد را در نظر بگيريد. نسبت رطوبت – نقطه شبنم ، جرم هوا و جرم بخار را حساب كنيد.

ب) مخلوط را تا 5°C در طي فرآيند فشار ثابت سرد كنيم ، مقدار بخار آب را محاسبه كنيد.

الف) سيستم : مخلوط

حالت : T,P و ( معلوم ; حالت ثابت

تحليل و حل :

معادلات بالا و جداول بخار :

نقطه شبنم ، درجه حرارت اشباع مربوط به اين فشار است كه معادل 28.6°C مي‌باشد. فشار جزئي هوا عبارت است از :

نسبت رطوبت را مي‌توان از معادله به دست آورد :

جرم هوا عبارت است از :

جرم بخار را مي‌توان از نسبت رطوبت يا استفاده از معادلة حالت گاز ايده‌آل محاسبه كرد:

ب)سيستم : مخلوط

حالت اوليه : معلوم (قسمت الف)

حالت نهايي : T معلوم

فرآيندها : فشار ثابت

تجزيه و تحليل : در درجه حرارت نهايي مخلوط اشباع است زيرا درجه حرارت 5°C زير نقطه شبنم مي‌باشد ، بنابراين :

و

با توجه به اصل بقاي جرم مقدار بخار آب چگاليده شده مساوي با اختلاف بين جرم بخار آب در حالت اوليه و نهايي است :

جرم بخار چگاليده شده

حل :

جرم چگاليده شده

مشخصات دستگاه

پيش‌گرمكن : المنت الكتريكي فين‌دار به توان kw 1*2 در ولتاژ 220 ولت

خنك كننده : اواپراتور

پيش‌گرمكن مجدد: المنت الكتنريكي فين‌دار به قدرت اسمي kw 5/0*2 در ولتاژ 220 ولت

فن : سانتريفوژ با سرعت متغير

ديگ : المنت  الكتريكي در فشار اتمسفر به توان kw1*2  ، kw 5/0*1 در ولتاژ 220 ولت

واحد تبريد : كمپرسور hp1 كندانسور هوايي ، مبرد (R12)

دبي‌سنج جريان هوا : از نوع صفحه اوريفيس با مانومتر شيب‌دار

قطر اوريفيس : 14.5cm

ترمومتر : جهت اندازه‌گيري دماي هوا و مبرد در قسمتهاي مورد نياز

مقطع كانال هوا :

آزمايش ها

- از آن جا که در هر مرحله از آزمايش بايد مدت زماني صبر کرد تا سيستم به تعادل برسد، لذا توصيه مي شود آزمايش ها ي دستگاه در تعداد جلسه لازم  انجام شود.

در اين آزمايش ها به بررسي فرايندهاي مختلفي که در يک سيستم تهويه مطبوع رخ مي دهد،هم به صورت جدا و هم به صورت ترکيبي با يکديگر پرداخته مي شود.

هر جا که لازم گشت از فرمول زير براي به دست آوردن دبي جرمي استفاده نماييد:

Edit formula!!!!!!

در نظر داشته باشيد که  عددي است که مانومتر نشان مي دهد، اگر قبل از شروع آزمايش با پيچ تنظيمي که در سمت راست مانومتر قرار دارد،آن را بر روي 0 تنظيم کنيد، فشاري که توسط مانومتر در آزمايش خوانده مي شود همان خواهد بود.

آزمايش 1 (رطوبت زني)

- كليد برق دستگاه را روشن كنيد.

- ميزان آب مخزن را چک کنيد که بيشتر از نيمه باشد.

- قبل از شروع تست فن را مثلا"‌ بر روي عدد 7 قرار دهيد و از سنسورهاي دما و رطوبت شرايط آزمايشگاه را بدست آوريد.(شرايط 0)

- سپس هر 3 هيتر رطوبت‌زن را روشن نماييد و منتظر بمانيد تا آب مخزن به جوش آيد.(حدودا 20 دقيقه قبل از شروع آزمايش اين كار را انجام دهيد)

- شرايط دمايي و رطوبت را از روي سنسورها (نقطه 1) بخوانيد و در جدول يادداشت نماييد.

- مراحل فوق را براي توان رطوبت‌زني kw1 ، kw2 ، kw5/2  تكرار كنيد و اطلاعات بدست آمده را در جدول يادداشت نماييد.

- هم‌چنين براي يك توان رطوبت‌زني (به عنوان مثال  k5/1) ، آزمايش را براي چند دور فن (8 ، 7 ، 6) تكرار كنيد و اعداد حاصل را در جدول يادداشت نماييد

| مراحل | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرايط هواي ورودي | درجه حرارت (C) |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |
|  | رطوبت مطلق () |  |
| شرايط هواي خروجي از فن پس از رطوبت‌زني | درجه حرارت (C) |  |  |  |  |  |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | رطوبت مطلق () |  |  |  |  |  |  |
| توان هيتر رطوبت زن (Kw) |  |  |  |  |  |  |  |
| در مانومتر |  |  |  |  |  |  |  |
| دبي هوا |  |  |  |  |  |  |  |

خواسته‌هاي آزمايش

- مراحل مختلف آزمايش فوق را بر روي دياگرام سايكرومتريك رسم نماييد.

- موازنه جرم در تحولات رطوبت‌زني را انجام دهيد.ميزان آب تبخير شده در رطوبت‌زن توسط توان ورودي هيترها  و هم‌چنين روش  محاسبه نماييد و با يكديگر مقايسه كنيد.

*  همان طور كه مي‌دانيم با داشتن دو خاصيت از هواي مرطوب نظير T و Ø مي‌توان ساير پارامترهاي آن مانند (و h و . . را بدست آورد.

آزمايش 2 (رطوبت زدايي)

- ولوم فن را بر روي عدد 7 قرار دهيد.

- ترموستات دستگاه بر روي عدد 30- قرار گيرد.

- Kw2  هيتر رطوبت‌زن را روشن نماييد (تا رسيدن به شرايط دائم صبر كنيد)

- كمپرسور سيكل تبريد را روشن نماييد.

- شرايط هوا را در نقاط 2و3 يادداشت نماييد.

- جدول را كامل نماييد.

| شرايط هواي قبل از اواپراتور | درجه حرارت (C) |  |
| --- | --- | --- |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |
|  | رطوبت مطلق () |  |
| شرايط هواي خروجي از فن پس از رطوبت‌زدايي | درجه حرارت (C) |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |
|  | رطوبت مطلق () |  |

خواسته‌ها

- تحول رطوبت‌زدايي را بر روي دياگرام سايكرومتريك رسم نماييد.

آزمايش 3 (گرمايش هوا)

- هر دو هيتر پيش گرمكن را روشن نماييد.

- فن را بر روي عدد 7 قرار دهيد.

- دما و رطوبت نقاط 1 و 2 را در جدول يادداشت نماييد.

- 1 هيتر پيش گرمكن را خاموش نماييد و مراحل فوق را تكرار كنيد.

- هيترهاي پيش‌گرمكن را خاموش نمايد و آزمايش فوق را براي توان‌هاي 0.5kw و 1kw با استفاده از هيترهاي گرمايش مجدد تكرار نماييد و دما و رطوبت نقاط را در جدول يادداشت نماييد.

| مراحل | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شرايط هواي قبل از پيش گرمكن | درجه حرارت (C) |  |  |  |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |  |  |  |
|  | رطوبت مطلق () |  |  |  |  |
| شرايط هواي پس از پيش گرمكن | درجه حرارت (C) |  |  |  |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |  |  |  |
|  | آنتالپي () |  |  |  |  |
| شرايط هواي قبل از گرمايش مجدد | درجه حرارت (C) |  |  |  |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |  |  |  |
|  | آنتالپي () |  |  |  |  |
| شرايط هواي خروجي پس از گرمايش مجدد | درجه حرارت (C) |  |  |  |  |
|  | رطوبت نسبي (%) |  |  |  |  |
|  | آنتالپي () |  |  |  |  |
| توان هيتر گرمكن (Kw) |  |  |  |  |  |
| در مانومتر |  |  |  |  |  |
| دبي هوا |  |  |  |  |  |

خواسته ها

- فرآيندهاي گرمايش را بر روي دياگرام سايكرومتريك رسم نماييد.

- موازنه انرژي را در تحولات گرمايش انجام دهيد و ميزان اتلاف در هر قسمت را انجام دهيد.

ميزان حرارت منتقل شده به هوا – توان هيتر = اتلاف

در صورت داشتن زمان ، براي يك دبي ديگر هوا (مثلا " عدد فن 6) هم آزمايش فوق را تكرار كنيد.

آزمايش 4 (سرمايش هوا)

- ترموستات دستگاه بر روي عدد 30- قرار گيرد.

- فن را بر روي عدد 6 قرار دهيد.

- كمپرسور را روشن نماييد و منتظر بمانيد تا سيستم به شرايط دائم برسد.

- اطلاعات دمايي رطوبت نقاط 2و3 را در جدول ثبت نماييد.

- آزمايش فوق را براي عدد فن بر روي 7 و 8 هم انجام دهيد.

خواسته‌هاي آزمايش

- تحولات هوا را بر روي دياگرام سايكرومتريك رسم نماييد.

آزمايش 5 (رسيدن به شرايط آسايش)

با تنظيم المان‌هاي مختلف دستگاه ، به نحوي كه تا حد امكان كمترين ميزان مصرف انرژي در سيستم وجود داشته باشد تلاش كنيد شرايط هوا را به شرايط آسايش تهويه مطبوع نزديك نماييد. (رطوبت نسبي حدود %50 و درجه حرارت 25 درجه سانتي‌گراد)

شسش

1شسش

# Text boxes

فشار جزئي بخار آب در حالت  مخلوط(هوا)

فشار اشباع بخار آب در دماي مخلوط

جرم بخاراشباع در همان دما

(100

جرم بخار آب در مخلوط