# آزمايش ديگ مارست

هدف :

تعیین رابطه بین فشار و درجه حرارت بخار آب اشباع که در حالت تعادل آب در فاصله 0-10 بار  همچنین محاسبه مقادیر اندازه گیری شبی SAT با مقادیر محاسبه شده به کمک معلومات جدول بخار آب اشباع

تئوری:

اگر انرژی به آب اضافه بشود افزایش فعالیت ملوکلها سبب می شود تعدادی از آنها سطح مایع را ترک کنند و این عمل تارسیدن به یک تعادل ادامه پیدا می کند و این تعادل بستگی به فشار ماده خالص در مجاورت با آب دارد هرچه فشار کمتر باشد ملکولها راحتر سطح مایع را ترک کرده و انرژی کمتری برای رسیدن به تعادل نیاز دارند .

روش انجام آزمایش

دیگر را از اب پر کرده تا ارتفاع آب به شیر کنترل ارتفاع رسیده و شروع به بخار شدن کند . هیتر را روشن می کنیم و صبر کرده تا بخار آزادانه از شیر خارج شده این بدین معنی است که تقریبا هوای داخل دیگ تخلیه شده است حال شیر را بسته و عمل حرارت دادن را تا فشار نسبی 7 بار ادامه می دهیم و برای مقادیر مختلف فشار دیگ را در حالی که دیگ گرم می شود مقادیر درجه حرارت را یادداشت کنید .

محاسبات :

در این آژمایش باید از فشار مطلق استفاده کنیم . برای یک ماده خالص که به صورت یک مخلوط از دو فاز موجود می باشد رابطه کلاپرون فشار حرارت و انبساط را مرتبط می کند .

حجم مخصوص آب  Vf=

حجم مخصوص بخار Vg=

آنتالپی آب Hf=

آنتالپی آب Hg=

حرارت نهایی تبخیرHfg=

از روی منحنی درجه حرارت و فشار شیب منحنی را در تعدادی از نقاط بدست آورده وبرای مقادیر فشار مقدار T*vg/hfg را محاسبه نمایید . و دو مقدار dT/dp مقدار تجربی و محاسبه شده را در جهت فشار مطلق ریسم می کنیم

| شیب محاسبه شده T *Vg/hfg | شیب اندازه گیری شده dT/dp | دمای بخار | فشار نسبی bar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | معدل | کاهش فشار | افزایش فشار |  |  |
| 0.086 | 1.4173 | 106.25 | 112.5 | 100 | 0 | 1 |
| 0.07472 | 0.07473 | 116.25 | 127.7 | 105 | 1 | 2 |
| 0.04834 | 0.04836 | 130 | 140 | 120 | 2 | 3 |
| 0.03753 | 0.03739 | 133.75 | 147.5 | 130 | 3 | 4 |
| 0.0311 | 0.03112 | 147.5 | 155 | 140 | 4 | 5 |
| 0.0269 | 0.027 | 153.75 | 160 | 147.5 | 5 | 6 |
| 0.024 | 0.024 | 155 | 160 | 150 | 6 | 7 |
| 0.02177 | 0.02178 | 155 | 155 | 155 | 7 | 8 |

دلیل تخلیه هوا قبل از شروع آزمایش

- فشار اندازه گیری شدن بر حسب بخار خالص می باشد

- چون بر اثر انرژی گرمایی ملکولهای زیادی سطح مایع را ترک می کنند و تا رسیدن به یک تعادل ادامه دارد و به فشار ماده در مجاورت با آب بستگی دارد هر چه فشار سطح کمتر باشد مولکولهای راحتر سطح مایع را ترک و انرژی کمتری برای رسیدن به حالت تعادل یا درجه حرارت اشباع نیاز دارد .

منابع احتمالی خطا

محکم نبودن درب ورودی آب و یا خرا ب بودن و شیر تخلیه است و دیگر اینکه جایگاه ترمومتر اگر خشک نباشد می تواند دما را با خطا اندازه گیری کند.